Задание К-3. Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоском движении.

Вариант № 1.

Найти для заданного положения механизма скорости и ускорения точек В и С. Схема механизма представлена на рис. 1, необходимые для расчета данные приведены в таблице 1.

Рис. 1

Таблица 1.

| Размеры, см | (ОА, с-1 | (ОА, с-2 |
| --- | --- | --- |
| ОА | r | АС |  |  |
| 40 | 15 | 8 | 2 | 2 |

Лист

## К-3

Решение.

- Определение скоростей точек.

Вычислим скорость точки А при заданном положении механизма:

VA = (ОА(OA = 2(40 = 80 см/с.

Скорость точки А направлена перпендикулярна к ОА. Мгновенный центр скоростей СV находится в точке соприкосновения колес.

Угловая скорость колеса

(К = VA/r = 80/15 = 5,33 c-1

Скорости точек В и С:

VB = (К(ВСV;

VС = (К(ССV,

где

ВСV = r(= 15(1,41 = 21,2 см,

ССV = см.

Следовательно,

VB = (К(ВСV = 5,33(21,2 = 113 см/с;

VС = (К(ССV = 5,33(21,4 = 114,1 см/с.

Вектор  направлен перпендикулярно к отрезку BCV, а вектор   - перпендикулярно к отрезку CCV в сторону вращения колеса.

VA

VC

(К

O	    (OA         CV		A			  VB

45(

C

r

B

Рис. 2

Лист

## К-3

## Определение ускорений точек.

Ускорение точки А складывается из вращательного и центростремительного ускорений:

;

см/с2;

см/с2.

Вектор   направлен от А к О. Вектор  перпендикулярен к вектору   и направлен в соответствии с направлением углового ускорения (ОА.

Согласно теореме об ускорениях точек плоской фигуры имеем:

.

Центростремительное ускорение точки В во вращательном движении колеса вокруг полюса А:

см/с2.

Вращательное ускорение точки В:

,

где

с-2,

см/с2.

Вектор   направлен от В к А. Вектор  перпендикулярен к вектору  и направлен в соответствии с направлением углового ускорения (K.

Ускорение точки В находим способом проекций:

см/с2;

см/с2;

см/с2.

Определяем ускорение точки С:

.

Центростремительное ускорение точки С во вращательном движении колеса вокруг полюса А:

см/с2.

Лист

## К-3

Вращательное ускорение точки С:

см/с2.

Вектор   направлен от С к А. Вектор  перпендикулярен к вектору  и направлен в соответствии с направлением углового ускорения (K.

Ускорение точки С находим способом проекций:

см/с2.

y

aC				aCy

aBy

aB

aA(

(OA 				     (K			   aAC(

x	      O		     aAn				  A

aACn

C

aCx			   45(

aABn

aBx	B		aAB(

Рис. 3

Лист

## К-3